В связи с постоянным усовершенствованием беседок «Агросфера», изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Лавочка «Агросфера-Дружба»

из профильной оцинкованной трубы

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

www.агросфера.рф

длина – 1.90 м

ширина  – 0.50 м

высота – 0.65 м

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку лавочки «Агросфера-Дружба», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка лавочки может привести к повреждению каркаса.

- В зимнее время лавочку необходимо разобрать и хранить в помещении.

- Не подвергайте каркас  механическим воздействиям.

- Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.

- Гарантийные обязательства прекращаются:

  - при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;

  - при нарушении требований по эксплуатации;

  - при использовании не по назначению;

  - при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);

  - при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;

- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: Компания «Агросфера» (ИП Хохлов В.Н.)

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

Дата продажи:___________________                Продавец:_______________________

(Наименование и печать)

Инструкция по сборке

- Описание изделия

Лавочка «Агросфера-Дружба» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас лавочки  изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40х20 мм и 20×20 мм. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки  необходим гаечный ключ №10.

- Комплектация изделия

| № п/п | Наименование деталей | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сварная деталь каркаса | 3 |
| 2 | Стяжка изогнутая | 2 |
| 3 | Болт М6×70 мм с шайбой | 9 |
| 4 | Болт М6×50 мм с шайбой | 6 |
| 5 | Гайка М6 | 15 |
| 6 | Заглушка на гайку | 6 |
| 7 | Доска 140*25*2000 мм | 3 |

- Порядок сборки

3.1.  Соедините сварные детали каркаса двумя изогнутыми стяжками, согласно отверстиям.

3.2.  Прикрутите болтами доски, согласно просверленным отверстиям.   Предварительно доски необходимо покрыть лаком.

3.3. Окончательную затяжку гаек производить после полной сборки.

Внимание!

При установке лавочки необходимо дополнительное крепление к земле подручными материалами (арматура и т.п.).

Участок, на котором устанавливается лавочка, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.